## Slide 1: questo strano macchinario chiamato Ascensore
Tra libertà e obblighi normativi
Direttiva Ascensori 2014/33/UE
Ing. SQUADRITO Sergio – Direttore Tecnico
OEC srl – Organismo Notificato per la certificazione di prodotto in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012
E autorizzato per le verifiche ai sensi
del DPR 162/99 in conformità alle norme
UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012

## Slide 2: Ascensore = Carrucola
Vari tipi di taglia
Tipologie di ascensori
Impianto idraulico in taglia
Impianto elettrico a tiro diretto
Impianto elettrico MRL

## Slide 3: Direttiva Ascensori 95/16/CE e DPR 162/99 del 30/06/1999
Norme Tecniche = presunzione di conformità
Norma UNI EN ISO 81.1 ascensori elettrici a frizione
Norma UNI EN ISO 81.2 ascensori idraulici
Norma UNI EN ISO 81.21 Ascensori nuovi in edifici esistenti
Norma UNI EN ISO 81.28 Telesoccorsi
Norma UNI EN ISO 81.70 Portatori di Handicap
Norma UNI EN ISO 81.
Articolo 14
Presunzione di conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori
Gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I, contemplati da tali norme o da parti di esse.

## Slide 4: La direttiva ascensori 2014/33/UE recepita dal DPR 23/2017 entrata in vigore il 19/04/2016
Professionisti coinvolti
Articolo 6
Edifici o costruzioni nei quali sono installati gli ascensori
1. Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché la persona responsabile della realizzazione dell’edificio o della costruzione e l’installatore si comunichino reciprocamente le informazioni necessarie e prendano le misure adeguate per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione dell’ascensore.
2. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché i vani di corsa previsti per gli ascensori non contengano tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell’ascensore.
La catena delle Responsabilità
CAPO II
OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Articolo 7
Obblighi degli installatori
All’atto dell’immissione sul mercato di un ascensore, gli installatori garantiscono che esso sia stato progettato, fabbricato, installato e sottoposto a prova conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I.
Articolo 8
Obblighi dei fabbricanti
All’atto dell’immissione dei loro componenti di sicurezza per ascensori sul mercato, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente all’articolo 5, paragrafo 2.
Articolo 10
Obblighi degli importatori
Articolo 11
Obblighi dei distributori
Articolo 9
Rappresentanti autorizzati
1. Il fabbricante o l’installatore può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato.
Gli obblighi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, o all’articolo 8, paragrafo 1, e l’obbligo di redigere la documentazione tecnica di cui all’articolo 7, paragrafo 2, o all’articolo 8, paragrafo 2, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
Quali sono gli obblighi del costruttore dell’edificio? ??
Il costruttore dell’edificio non è l’ultimo anello della catena; quindi in qualità di venditore dell’immobile deve informare il consumatore finale

## Slide 5: La manutenzione degli ascensori
Ascensore Impianto Pericoloso
Art 13 Verifica periodica
Art 14 Verifica straordinaria
Art 15 Manutenzione obbligatoria
3.7 Persona Competente (Manutentore)
Persona, opportunamente addestrata, qualificata per conoscenza ed esperienza pratica, fornita delle istruzioni necessarie per svolgere in sicurezza le operazioni per ispezione, manutenzione dell’ascensore o il salvataggio degli utenti
NOTA: I Regolamenti nazionali possono richiedere la certificazione della competenza (patentino rilasciato dalla Prefettura previo Esame)
Il manutentore: mantiene efficiente l’impianto, propone le riparazioni e gli adeguamenti di legge, provvede prontamente alle riparazioni e verifica i dispositivi di sicurezza e lo stato dell’impianto almeno due volte l’anno (semestrale)
Bottoniera di manutenzione
E’ soprattutto pericoloso per Il manutentore: persona stupida per esperienza acquisita.

## Slide 6: Non sottovalutare
L’ascensore è un piccolo aereo fermo in un luogo
Nel vano corsa l’impianto è sospeso nell’aria
Sull’impianto agiscono due categorie di operatori: l’utente e il manutentore
Per l’utente i dispositivi di sicurezza essenziali devono essere efficienti (diverso da solo funzionanti)
Per il manutentore anche tutti quei dispositivi che gli permettono di lavorare in sicurezza
Chiavi di accesso LM: servono per accedere al LM soprattutto in caso di emergenza
Libretto di immatricolazione e documentazione: servono per operare in conformità a quanto progettato e secondo i dettami del fabbricante
Dotazioni di impianto: sono dispositivi che potrebbero servire per operare sull’impianto e che il manutentore, pur avendo come DPI non utilizza se non li ha a portata di mano (es. lampada da lavoro)
Il TELESOCCORSO: e’ il primo dispositivo per l’intrappolamento –problema???? -- L’indifferenza

## Slide 7: OPERAZIONI NORMATIVE pER L’uso dell’ascensore
Certificazione UE/CE dell’impianto
Messa in esercizio ai sensi dell’art.12 del DPR 162/99 e smi
- entro i 60 gg va inoltrata comunicazione al comune competente per territorio
- oltre i 60 gg va inoltrata comunicazione allegando Verifica straordinaria ai sensi del comma 2 bis dell’art’12
= l’Ente che esegue la verifica deve dichiarare che l’impianto è conforme alla CE rilasciata
Nome Installatore
Verifica periodica ai sensi dell’art 13 .
Verifica straordinaria ai sensi dell’art. 14 (per modifiche importanti)
Manutenzione a ditta specializzata di cui all’art.15 (lettera F art 1 del DM 37/08)
Sede della ditta e n° Tel
La targa CE da apporre in cabina deve rispondere ai requisiti dell’art. 18 e 19 Dir 2014/33/UE
N° Impianto
CE con n° Organismo attestante la rispondenza alle norme

## Slide 8: GRAZIE
Squadrito Ing. Sergio
328 3234 991
Dir.tecnica@oecsrl.it
http://www.oecsrl.it